2019甘肃省中等职业学校技能大赛

一、普通钳工实操样图

二、赛场设备准备

钳工操作技能竞赛设备准备单（赛场提供）

| 序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 划线平台 |  | 4 | 台虎钳 | 150mm |
| 2 | 台式钻床 |  | 5 | 砂轮机 |  |
| 3 | 钳台 |  | 6 | 冷却润滑油 |  |

- 选手自带清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 游标卡尺 | 0～150mm |  | 1 |  |
| 02 | 刀口角尺 | 100×63mm | 一级 | 1 |  |
| 03 | 刀口尺 | 125 mm |  | 1 |  |
| 04 | V型铁 | 150×150×75mm（供参考） | 2级 | 1 | 大小不做要求 |
| 05 | 划线平板 | 300×300mm | 2级 | 1 | 可自带（提供一部分） |
| 06 | 千分尺 | 0～25、25～50、50~75 | 0.01mm | 各1 |  |
| 07 | 高度游标卡尺 | 0~300mm（供参考） | 0.02mm | 1 | 大小不做要求 |
| 08 | 万能角度尺 | 00~3200 | 2’ | 1 |  |
| 09 | 半径样板 | R1~R6.5 |  | 1 |  |
| 10 | 手用铰刀 | Φ8H7 |  | 1 |  |
| 11 | 直柄麻花钻 | 选手自定 |  |  | 自配铰孔用 |
| 12 | 塞尺 | 0.02~~0.5 |  | 1 |  |
|  | 丝锥 | Φ8 |  | 1 |  |
| 13 | 什锦锉 | 组 |  |  |  |
| 14 | 半圆锉 | 选手自定 |  |  |  |
| 15 | 三角锉 | 选手自定 |  |  |  |
|  | 三角锉 | 选手自定 |  |  |  |
| 16 | 平锉 | 选手自定 |  |  |  |
| 17 | 钳工常用 工具 | 锯弓、锯条、手锤、划规、划针、样冲、钢直尺、软钳口、锉刀刷、毛刷、铰手架、机油、龙胆紫、活动扳手（6寸）、记号笔、计算器（不做要求）。 |  | 1 | 锯条不限；不准带砂纸。 |
| 说明 | 以上工量具为加工竞赛作品所需的基本工具，其它工量具允许另备。 |